## Slide 1
사용자 인터페이스
(안드로이드)
투입구
내부 구조
Notes: 전체 규격(외부)

## Slide 2
금속
일반쓰레기
플라스틱
유리
금속 감지 센서
초음파 센서
투입구
마이크 모듈 센서
사운드 센서
Notes: 투입구와 내부 분리수거 부분 모습

## Slide 3
초음파 센서
금속 감지 센서
Notes: 투입구 디테일

## Slide 4
금속
일반쓰레기
플라스틱
유리
60cm
30cm
15cm
45cm
1
1
1
1
2
2
2
2
Notes: 길이 측정(내부)

## Slide 5
Web Server
DB
안드로이드
분리수거
기기
사용자
센서 값 저장
결과값 가져오기
경보 값 전달
분리수거 할 물체 전달
센서 값 전달,요청
사용법 디스플레이
경보 알림
보관함 용량 디스플레이
결과값 전달
Bluetooth
Http 통신
Web socket, Http통신
보관함 용량 정보 전달(소켓)
보관함 용량 세팅 정보 (Http)
Notes: 프로그램 흐름도

## Slide 6
1. 투입구에 물체를….
2. ……….
3. …….
4………
사용법
주의 사항
사용법
1. 분리수거물을 ….
2. 투입구에서 ...
3. …….
4………
주의 사항
캔
일반
쓰레기
플라
스틱
유리
Notes: 안드로이드 기능 및 ui -> 평상시 기본 기능

## Slide 7
문이
닫힙니다.
Notes: 안드로이드 기능 및 ui -> 블투 통신을 통해서 발생하는 경고 상황

## Slide 8
Arduino에서 초음파 센서로 투입구에 물체가 들어온 것을 확인 후 서버와 연결 시도
금속 감지 센서와 마이크 모듈을 이용하여 측정 후 FFT를 이용한 값 변환
Nodemcu에서 서버로 단계, 초음파 센서 값, 금속센서 값, 마이크 모듈 값 전달
서버는 해당 단계 값과 측정된 센서 값을
데이터베이스 내의 데이터와 비교 후 전송
Arduino에서 초음파 센서로
물체가 들어온 것을 확인
Arduino에서 데이터를 받고
더 분류가 필요한 값이면
3단계 쪽으로 서보모터 가동
Arduino에서 사운드 센서로
물체가 들어온 것 감지
서버에서 받은 데이터를 이용해
물질 분류에 맞도록 서보모터 가동
금속
일반 쓰레기
유리
플라스틱
Arduino에서 데이터를 받고 해당 데이터가
금속인지 확인후 서보모터 가동
Notes: 분류 단계별 흐름도

## Slide 9
Arduino에서 투입구 초음파 센서로 센서와 투입구 의 거리를 측정
지속적인 초음파 센서 값을
Android에 전달(Bluetooth)
일반적인 상황시에는
평소 기능 사용
Android에서 센서 값을 체크 후
일반적인 상황인지
경고를 울려야 하는지 결정
경고 상황시에는
경고음과 경고 화면 출력
Notes: 안드로이드 흐름도

## Slide 10
초기화 선택 시 http통신을 이용해
서버에 요청(post)
서버는 Android에서 받아온 물질종류를
확인해 데이터베이스의
보관함 현재용량을 0으로 세팅.
각 물질 분류 버튼 클릭 시
초기화 메시지 팝업 활성화
Android 메인 화면
확인 버튼 클릭시 http 통신을 이용해
서버에 요청(post)
서버는 Android에서 받아온 데이터에서
해당 세팅 값을 추출해 데이터 베이스의
보관함 최대 용량 값을 수정한다
보관함 용량 세팅 버튼 클릭 시
4개의 보관함 용량을 세팅할 수 있는
팝업 활성화
Notes: 안드로이드 흐름도

## Slide 11
Android는 socket 통신을 이용해 서버에서 데이터 베이스 값을 지속적으로 받아옴
초기화 선택 시 http통신을 이용해
서버에 요청
화면에 현재 보관함의 용량이 어느정도 차 있는지 출력
서버는 Android에서 받아온 물질종류를
확인해 데이터베이스의
보관함 현재용량을 0으로 세팅.
Android는 각 물질 분류 버튼 클릭 시
초기화 메시지 팝업 활성화
Notes: 안드로이드 흐름도

## Slide 12
Arduino 금속감지 센서에서
금속/비금속 센서 값 전달
Arduino에서 받아온 결과를
Nodemcu로 전달
Nodemcu에서 서버로 해당 데이터 전달
서버에서 센서 값을 받아서 결과 도출
서버에서 손 및 물체 유무 관련
데이터 결과 도출
Arduino 초음파 센서에서 초음파 발생
센서 값에 의한 거리 계산
계산된 거리를 NodeMcu로 전달
NodeMcu에서 서버로 데이터 전달
Notes: 아두이노 센서 흐름도